# Mini-Programme für ATtiny13
## LED-Blinker: ATtiny13
'ATtiny13 driving LEDs $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 $hwstack = 8 $swstack = 4 $framesize = 4 Config Portb = Output Do Portb.3 = 1 Toggle Portb.4 Waitms 500 Loop End

## Zeitschalter ATtiny13
'Timer 60 s $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 $hwstack = 8 $swstack = 4 $framesize = 4 Config Portb.4 = Output Portb.3 = 1 'Pullup Do Do Loop Until Pinb.3 = 0 Portb.4 = 1 Waitms 60000 Portb.4 = 0 Loop End

## Weicher LED-Blinker
'LED soft flasher $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 $hwstack = 8 $swstack = 4 $framesize = 4 Dim I As Byte Dim D As Integer Config Portb = Output Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down Do For I = 40 To 215 If I < 128 Then D = I D = D * D End If If I > 127 Then D = 255 - I D = D * D End If D = D / 64 Pwm0a = D Waitms 60 Next I Waitms 800 Loop End

## Dämmerungsschalter ATtiny13
'Dämmerungsschalter $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 $hwstack = 8 $swstack = 4 $framesize = 4 Dim U As Word Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Config Portb = 1 'Output B.0 Do U = Getadc(3) If U < 400 Then Portb.0 = 0 If U > 600 Then Portb.0 = 1 Waitms 1000 Loop End

## Dreiphasen-Blinklicht ATiny13
'Dreiphasen-Blinker 1500ms, 0,67 Hz $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 1200000 $hwstack = 8 $swstack = 4 $framesize = 4 Config Portb = Output Do Portb.0 = 1 Waitms 250 Portb.3 = 0 Waitms 250 Portb.4 = 1 Waitms 250 Portb.0 = 0 Waitms 250 Portb.3 = 1 Waitms 250 Portb.4 = 0 Waitms 250 Loop End